РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### РЕШЕНИЕ

| Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2013-2015 годов перспективное развитие до 2029 года» |  |
| --- | --- |
| Принято Собранием депутатов | 23 октября 2017года |

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генерального плана  муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района на  2009-2029 годы, утвержденного решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения от 16.07.2010 № 67, постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 15.03.2010г. №  7 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ Николаевского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения  и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных  целевых программ Николаевского сельского поселения» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Николаевское сельское поселение», Собрание депутатов Николаевского сельского поселения,

Собрание депутатов  Николаевского сельского поселения,

РЕШИЛО:

- Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2017-2029 годов и перспективное развитие до 2035 года» согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3.      Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

| Председатель Собрания депутатов – глава Николаевского сельского поселения | А.П. Петрусь |
| --- | --- |
| с. Николаевка 23.10.2017г. № 82 |  |

Приложение 1 к решению

Собрания депутатов Николаевского сельского поселения

от       23.10. 2017 года №   82

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2029г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2035 года

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района на 2017-2029 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050; Генеральный план муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на период с 2009 - по 2029 г.г от 16.07.2010г., постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 15.03.2010г. № 7 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Николаевского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Николаевского сельского поселения» Муниципальная долгосрочная Целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Николаевского сельского поселения на 2017-2029 гг – 2035 г.» |
| Заказчик Программы | Администрация Николаевского сельского поселения Неклиновского района. |
| Разработчик | Администрация Николаевского сельского поселения Неклиновского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Николаевское сельское поселение" Неклиновского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2017-2029 гг – 2035 г. г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Николаевского сельского поселения Неклиновского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры села; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры села, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением села; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития села; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса села. |

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования Николаевское сельское поселения Неклиновского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса села Николаевка.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Николаевского сельского поселения.

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района.

на период с 2017 до 2029 г.г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Николаевское сельское  поселение» на 2012 - 2014 гг. разработана на основании Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Николаевское сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Николаевское сельское  поселение» Неклиновского района разработанным на период с 2009- 2029 г.г., Паспортом муниципального образования «Николаевское сельское  поселение» Неклиновского муниципального района от 01.01.2012 года, Муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Николаевского сельского поселения на 2017-2029 годы».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии села. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту - РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса села.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры села, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры села;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры села;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры села, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением села;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Неклиновского района.

Муниципальное образование «Николаевское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Николаевское сельское поселение» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Николаевское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Неклиновский район".

Муниципальное образование «Николаевское сельское поселение» расположено в юго-восточной части Неклиновского района, входит в состав Неклиновского района Ростовской области.

Общие сведения о Николаевском сельском поселении

Николаевское сельское поселение находится на юго-востоке Неклиновского района Ростовской области. Общая площадь поселения – 48,28км2. На его территории находится три населенный пункта, численность населения которых на 01.01.2017 г. составила 8200 человек. Административный центр – с.Николаевка. В границах поселения также расположены: х. Гаевка, пос. Ореховый.

Территория поселения граничит:

    - на севере - с Троицким и Андреево-Мелентьевским сельскими поселениями Неклиновского района;

    - на юге – с г. Таганрогом;

    - на востоке – с Самбекским сельским поселением Неклиновского района;

    - на западе – с Андреево-Мелентьевским сельским поселением Неклиновского района.

Территория сельского поселения включает в себя земли населённых пунктов, промышленности и транспорта, сельхозназначения, а также лесного и водного фонда.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги:

- подъезд от автомобильной дороги «г.Таганрог – с.Покровское» к с.Троицкое;

- автомагистраль М-23 «Ростов-на-Дону – г.Таганрог – граница с Украиной».

Расстояние от с.Николаевка до районного центра с.Покровское – 18 км; до областного центра г.Ростова-на-Дону – 69 км.; до ближайшей ж. д. станции «Кушнарёвка» – 5,6 км.; до г.Таганрога – 5,2 км.

На территории Николаевского сельского поселения находятся:

- Медицинские учреждения;

- Фельдшерско-акушерский пункт;

- Амбулатория;

- Образовательные учреждения;

- ДК;

- Детская школа искусств;

- Библиотека;

Историческая справка

В 1769 году между реками Самбек и Миус были поселены государственные крестьяне. Всего 500 душ семейного запорожского казачества. Они вместе с казенными крестьянами положили начало трем слободам: Нижней (6 322 десятины земли), Средняя (8446 десятины земли), Верхняя (13200 десятины земли). В Нижней слободе в 1811 г. построили церковь. Главный престольный праздник Николая дал название селу - Николаевка.

Близость Николаевки к Таганрогу сказалась на занятиях жителей села. Земля вокруг Николаевки имела бугристую поверхность с небольшим слоем плодородной земли. Много участков, где на поверхность выступает камень-ракушечник.

В 1893 году в Николаевке было 482 двора. Население 6228 человек. Многие крестьяне земли не имели.

Николаевцы уходили в город в поисках работы. В 1896 году, с началом строительства в г. Таганроге Металлургического завода, отток на заработки среди николаевцев усиливается.

В 1876 году в области Войска Донского были введены заставы. В это время открывается земская школа в Николаевке. Школы открывались, как было сказано в «Положении о начальных народных училищах» для утверждения в народе религиозных и нравственных понятий и распространения первоначальных полезных знаний. К концу XIX столетия в Николаевке было уже три школы: казенная, церковно-приходская и женская на общественные деньги.

По сведениям Таганрогского краеведческого музея, на территории Николаевки в 1900 г. было 15 кузниц, 20 ветряных мельниц, 10 лавок, 3 кабака, 1 фельдшерский пункт, 4 училища-школы с 9 учителями.

Весть о февральской революции и отречении Николая II от престола дошла до села 4 марта 1917 года. Создают Совет крестьянских депутатов в селе.

После октябрьских событий 1917 года Совет в селе заработал активно. Землю объявили общей собственностью.

В 1926 году произошёл передел территории между Российской и Украинской республиками. Николаевка отошла к РСФСР.

В 1929 году началась коллективизация. В Николаевке создали колхоз «Красный повстанец». 4-я бригада, в большинстве рыбаки, выделилась в отдельный колхоз «имени М. Фрунзе». Для ловли рыбы за рыбколхозом была закреплена акватория Миусского лимана в 6000 га и акватория Таганрогского залива от села Приморка до металлургического завода г. Таганрога протяженностью в 5 км. Этим водоемом рыбколхоз пользовался до 1939 года.

Вся выловленная рыба перерабатывалась в рыбцехах колхоза и реализовывалась по нарядам Доно-Кубанского рыбтреста.

В 1932 году согласно постановлению правительства переработка рыбы была передана Миусскому рыбзаводу г. Таганрога.

Кроме рыбы колхоз ловил ракушку-перловицу. Она шла на Таганрогскую пуговичную фабрику. В отдельные годы ракушки вылавливалось до 10000 центнеров в год.

Колхоз просуществовал до 1952 года. Был введен запрет на ловлю рыбы в Миусском лимане в период нереста. Рыболовецкое хозяйство отошло на участок Кривая Коса. В Николаевке сохранились бригады, где специализировались на пропашных культурах. Они слились с колхозом «Россия».

С образованием колхозов изменилась жизнь николаевцев. Взрослое население работало на полеводческих станах колхоза «Красный повстанец». Много мужчин работало в рыбхозе и на заводах г. Таганрога.

В 1930 г. в Николаевке была образована МТС. А в 1933 году отделение МТС расположилось по соседству с Николаевкой в с. А.-Меленьтьево. Увеличилось количество тракторов.

В период Великой Отечественной войны – 680 дней гитлеровцы находились в Николаевке. Они разрушили 4 школьных здания, библиотеку, клуб, магазин, много повредили жилых домов. Растащили имущество двух колхозов. Материальный ущерб достиг 10 млн. рублей.

Освобождено село было 30 августа 1943 года войсками 347 стрелковой дивизии.

Населенные пункты

Село Николаевка

Административным центром Николаевского сельского поселения является село Николаевка. Расположено в непосредственном соседстве с городским округом «г.Таганрог», на левом более высоком берегу реки Миус, протекающей с северо-востока на юг и впадающей в Миусский Лиман, далее в Таганрогский залив и в Азовское море. Правый берег реки Миус представляет собой пойму шириной от 1.5 до 2.0 километров, которая периодически затопляется во время весенних паводков. Территория села вытянута вдоль берега реки с севера на юг примерно на 5,0 км, следуя изгибам реки, конфигурации рыбоводческих прудов и лимана. Рельеф территории населенного пункта довольно крутой с постепенным понижением к реке (средние уклоны от 6.0 до 2.0%). Территория села рассечена четырьмя неглубокими балками, идущими с востока на запад, в сторону реки.

Особенности рельефа предопределили планировочную структуру населенного пункта.

1. Основу планировочного каркаса села Николаевка составляют сложившиеся градостроительные оси, сформированные в направлении «север-юг»: береговая линия вышеперечисленных водоёмов, главная поселковая улица Ленина, а также ул.Садовая, ул.Советская и автомобильная дорога «г.Таганрог – с.Покровское». Общественный центр сложился в северной части села, на пересечении ул.Ленина с ул.Чехова, которые связывают его с внешними транспортными связями. Главная пешеходная площадь образована административным зданием, зданием церкви Святого Николая Чудотворца и зданиями культурно-бытового назначения. К улицам Чехова и Ленина структурно «подвязаны» все остальные улицы и кварталы. Основная часть жилой застройки расположена к югу от центра, между поймой реки Миус и массивом садоводческих товариществ, кладбищем и промзоной. Восточнее сложившейся жилой усадебной застройки складываются кварталы новой усадебной жилой застройки, которые будут формировать новый планировочный район.

Наличие транзитной автодороги «с.Николаевка – с.Федоровка» с одной стороны облегчает связь между населённым пунктом и западной частью Неклиновского района, а также между производственными зонами, с другой стороны – приводит к нарушению санитарных и экологических норм.

2. Жилая  застройка представлена преимущественно одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, составляющими 95,0% жилого фонда села.

Зеленые насаждения общего пользования, фактически, отсутствуют.

Зеленые насаждения ограниченного пользования – на участках общественных зданий – детских садов, школ и т. д.

Кроме этого зеленые насаждения в населенном пункте  представлены фруктовыми садами на приусадебных участках, на участках садоводческих товариществ, а также на северной и западной окраинах села в виде прибрежного озеленения р. Миус и Миусского Лимана.

3. Из зданий общественного назначения в селе Николаевка имеются следующие: церковь Святого Николая Чудотворца (постройка 1850 года), сельская библиотека на 10 тыс. томов; дом культуры на 120 мест; общеобразовательная средняя школа на 294 учащихся, участковая больница на 100 коек с врачебной амбулаторией. Кроме этого, имеются административные здания, предприятия торговли (20 торговых точек), общественного питания (2 кафе), бытового обслуживания и др. Детские сады отсутствуют.

4. Производственные зоны. Территории производственных предприятий сосредоточены в западной, восточной и северо-восточной части села, вдоль автодороги «с.Николаевка – с.Федоровка». Отдельные мелкие предприятия расположены в центральной части села. В основном, это предприятия по переработке сельхозпродукции – зерновых, подсолнечника, мяса и рыбы. Это ЗАО «Миусский Лиман», ЗАО «Лемакс-Т», ООО «Сармат», ООО «Регион», ООО «Русский берег». Все сельскохозяйственные предприятия находятся в удовлетворительном состоянии, при этом санитарно-защитные зоны до жилой застройки, практически  отсутствуют.

5. Инженерное обеспечение. Большая часть улиц в поселке имеет твердое покрытие проезжих частей и тротуаров, при этом значительная часть продолжает иметь неудовлетворительное благоустройство и односторонний проезд.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из отдельных артскважин и придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное.

Основным источником являются подземные прирусловые воды и поверхностные воды реки Миус. Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции «Троицкое» 110/35/10 кВ, расположенной в с.Троицком, севернее с.Николаевка. На территории с.Николаевка расположены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение жилой, обществ6нной и производственной застройки, а также уличное освещение.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения), ГРС расположена к северо-востоку от населённого пункта, ГРП – по территории с.Николаевка. Общая протяжённость газопроводов высокого давления – 12 км., среднего – 138 км.

Село телефонизировано и радиофицировано. На территории действуют 3 оператора мобильной телефонной связи.

Хутор Гаевка

Хутор Гаевка сложился в единой планировочной структуре с центром сельского поселения, южнее его. Улицы хутора являются продолжением улиц села Николаевка.

Центральную часть хутора рассекает небольшая балка, предопределив его планировочную структуру. В центре сформировался массив садоводческих товариществ.

Вся застройка усадебного типа, 1-2 этажными жилыми домами.

Из общественных зданий имеются следующие: здание основной школы на 120 учащихся, фельдшерско-акушерский пункт и 2 магазина. В юго-западной части хутора расположен объект культурного наследия регионального значения – Земляная («турецкая») крепость, сохранившаяся в виде валов и рвов. Крепость расположена на отвесном склоне берега Миусского Лимана, окружена зелёными насаждениями. Территория не благоустроена.

Производственные территории в хуторе отсутствуют.

Инженерное обеспечение – аналогичное с. Николаевка.

Посёлок Ореховый

Посёлок Ореховый является новым населённым пунктом, на который разработана градостроительная документация и предназначался для размещения военно-служащих, уволенных в запас. Расположен в восточной части территории поселения, вдоль автодороги «г.Ростова-на-Дону – г.Мариуполь». В настоящее время на отведённой территории имеется ряд незавершённых построек.

Вся территория используется как земля сельскохозяйственного назначения.

Посёлок не имеет транспортного и инженерного обеспечения.

Выводы:

- Функциональные схемы населённых пунктов сложились удачно и отсутствие градостроительной документации вызывает необходимость разработки генерального плана с новыми территориями для дальнейшего развития поселения.

- Территории для нового строительства определены в соответствии со «Схемой территориального развития юго-западного района Ростовской области» и экономическим прогнозом на расчетный срок.

- Наличие хороших транспортных связей предопределяет эффективное сообщение жилых образований. Таким образом, дальнейшее развитие планировочного каркаса связано с условием использования этого позитивного фактора в развитие структур населённых пунктов.

- Комплексная оценка территории показала, что для дальнейшего роста населенных пунктов необходимы новые участки. Наиболее приемлемой территорией для развития селитебной зоны определены территории, расположенные восточнее и южнее сложившейся селитебной зоны с. Николаевка.

- Культурно-бытовое обслуживание достаточно развито, однако при дальнейшем территориальном росте населенных пунктов необходима организация подцентров обслуживания в новых районах.

6.  По результатам обследования промышленных зон установлено, что территории всех сельхозпредприятий используются крайне неэффективно, имеется значительное количество пустырей, пустующих зданий и сооружений, поэтому целесообразно уплотнение промышленных зон, поиск возможности их использования для формируемых участков предприятий малого бизнеса.

Существующая структура занятости населения

Николаевского сельского поселения

Таблица  № 9

| № п/п | Показатели | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, из них занято: | 4583 | 100,0 |
|  | в сельском хозяйстве; | 307 | 6,7 |
|  | в пищевой промышленности; | 25 | 0,5 |
|  | предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки; | 73 | 1,6 |
|  | здравоохранение; | 24 | 0,5 |
|  | образование; | 90 | 2,0 |
|  | культурно-бытовое обслуживание | 10 | 0,2 |
|  | социальное обеспечение; | - | - |
|  | административные и финансовые учреждения. | 17 | 0,4 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 546 | 11,9 |
| 2. | Трудоспособное население, не занятое в производстве. | 1709 | 37,3 |
| 3. | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 8 | 0,2 |
| 4. | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город | 2320 | 50,6 |

1.2. Динамика социально-экономических показателей села Николаевка до 2014 года.

Промышленность Неклиновского района представлена в основном перерабатывающими предприятиями, производящими пищевые продукты, так как основной отраслью производства района составляет сельское хозяйство и животноводство, что дает возможность развивать перерабатывающую промышленность, обеспечивая ее местными ресурсами. При этом, Николаевское сельское поселение имеет ряд других преимуществ. Близость таких городов, как Ростов-на-Дону и Таганрог, автомобильных трасс областного и федерального значения позволяет более интенсивно развиваться перерабатывающей промышленности, расширять рынки сбыта производимой продукции.

Николаевское сельское поселение – пригородное сельскохозяйственное поселение, что во многом определяет его хозяйственную деятельность и специализацию.

Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории Неклиновского района благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Район входит в Приазовскую природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся сочетанием интенсивного земледелия с развитым животноводством.

Основные показатели сельского хозяйства

Николаевского сельского поселения на 01.01.2017  г. (по категориям)

Таблица №13

| Показатели | Все категории хозяйств | Сельхоз- пред- приятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | Сущ. положение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | га. | 5 515 | 4 494 | 527 | 494 |
| Зерновые и зернобобовые | га. | 3 130 | 2 780 | 350 | - |
| Технические культуры, | га. | 1 324 | 1 234 | 90 | - |
| в т.ч.: подсолнечник | га. | 1 320 | 1 230 | 90 | - |
| сахарная свёкла | га. | 4 | 4 | - | - |
| -Картофель | га. | 350 | - | 18 | 332 |
| -Овощи | га. | 189 | 15 | 14 | 160 |
| -Бахчевые | га. | 59 | 55 | 2 | 2 |
| -Кормовые культуры | га. | 463 | 410 | 53 | - |
| Многолетние насаждения | га. | 250 | 23 | - | 227 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот, | гол. | 624 | 466 | 10 | 148 |
| в т.ч.: коровы, | гол. | 280 | 197 | 4 | 79 |
| овцы и козы, | гол. | 66 | - | 8 | 58 |
| птица (в т.ч. куры-несушки), | гол. | 17 960 (12 580) | - | 260 (180) | 17 700 (12 400) |
| лошади, | гол. | 80 | 73 | - | 7 |
| пчёлы, | семей | 404 | 50 | - | 354 |
| свиньи. | гол. | 1 858 | 1 274 | 64 | 520 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |
| зерно (в весе после доработки); | тонн | 10 559 | 9 339 | 1 260 | - |
| картофель; | тонн | 3 454 | - | 154 | 3300 |
| овощи; | тонн | 1774 | 194 | 180 | 1400 |
| сахарная свёкла; | тонн | 570 | 570 | - | - |
| молоко; | тонн | 819 | 404 | 20 | 395 |
| мясо (жив. вес / уб. вес); | тонн | 228,8/156,5 | 98 | 17,2 | 113,6 |
| мёд; | тонн | 8,1 | 1 | - | 7,1 |
| - яйца; | тыс.шт. | 3 043 | - | 43 | 3 000 |
| - фрукты, виноград и др.; | тонн | 1 785 | 165 | - | 1620 |
| - подсолнечник | тонн | 2 170 | 2 000 | 170 | - |

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято       9962,2 га или 88,6 % территории поселения (по району –  84,4 %, по области – 84,6 %), распаханность сельхозугодий – 81,3% (по району –  84,2 %, по области – 67,5%) удельный вес пашни – 72% (по району – 71 %, по области – 57%).

Климатические условия поселения особо благоприятны для возделывания зерновых, технических и кормовых культур, картофеля, овощей, плодово-ягодных культур.  Одной из приоритетных товарных культур в хозяйствах поселения является подсолнечник.

Динамика урожайности сельскохозяйственных культур

в хозяйствах всех категорий , ц/га.

Таблица №14

| №№ п/п | Наименование культур | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1997 г. | 2000 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зерновые и зернобобовые (после доработки) | 21,4 | 20,3 | 30,8 | 17,0 | 38,1 | 35,6 |
| 2 | Семена подсолнечника (в весе после доработки) тыс.тонн | 12,7 | 14,2 | 15,8 | 18,4 | 17,7 | 19,8 |
| 3 | Овощи | 107,8 | 108,0 | 120,9 | 140,3 | 111,8 | 99,3 |
| 4 | Картофель | 64,9 | 57,0 | 28,7 | 23,4 | 25,4 | 85,4 |
| 5 | Плодово-ягодные культуры | 22,0 | 17,4 | 10,5 | 43,3 | 41,6 | 71,5 |

Основными направлениями животноводства являются молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство.

Структура производства основных видов продукции по категориям

хозяйств (% от хозяйств всех категорий) сельского поселения

Таблица  № 15

| Наименование | Сельхозпредприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерно | 88 | 12 | - |
| Картофель | - | 4 | 96 |
| Овощи | 11 | 10 | 79 |
| Молоко | 50 | 2 | 48 |
| Мясо | 43 | 8 | 49 |
| Яйца | - | 2 | 98 |
| Фрукты | 9 | - | 91 |
| Подсолнечник | 92 | 8 | - |

Валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств

Николаевского сельского поселения

Таблица  № 16

|  | Един. измер. | Валовое производство | Производство продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 га с/х угодий (9962,2 га) | на душу населения (12788 ч.) | Примечание |
|  |  |  |  | физиологич. норма потребления | фактич. производство |  |
| Зерно | т | 10 559 | 1,06 | 0,117 | 0,826 | товарная продукция |
| Картофель | т | 3 454 | 0,35 | 0,117 | 0,270 | - “ - |
| Овощи | т | 1774 | 0,18 | 0,076 | 0,139 | - “ - |
| Молоко | т | 819 | 0,08 | 0,390 | 0,064 | собств. потребление |
| Мясо (уб. в.) | т | 156,5 | 0,01 | 0,078 | 0,012 | - “ - |
| Яйца | тыс.шт. | 3 043 | 0,31 | 0,290 | 0,24 | - “ - |
| Фрукты | т | 1 785 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | товарная продукция |
| Подсолнечник | т | 2 170 | 0,22 | 0,038 | 1,17 | - “ - |

Уровень производства с/х продукции в настоящее время удовлетворяет потребность населения в таких продуктах питания, как: зерно, картофель, овощи, фрукты и подсолнечник – на 100%, яйца – на 83 %, мясо – на 15%, молоко – на 16 %.

Сравнительные показатели производство сельскохозяйственной продукции на душу населения района (кг/год, шт/год)

Таблица №17

| №№ п/п | Показатели | Приходится на душу населения | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | область | Район (место в области по производству) | Николаевское сельское поселение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 58 | 34,0 (9) | 12 | 78 |
| 2 | Молоко | 203 | 400 (5) | 64 | 390 |
| 3 | Яйца | 298 | 2100 (1) | 240 | 290 |
| 4 | Картофель | 148 | 400 (4) | 270 | 117 |
| 5 | Хлебопродукты (зерно) | 1498 | 3 000 (6) |  | 117 |
| 6 | Подсолнечник | 337 | 600 (10) |  | 38 |
| 7 | Овощи (местного производства) | 122 | 350 (7) | 139 | 76 |
| 8 | Приходится на 1 жителя (га): |  |  |  |  |
| 9 | Сельхозугодия | 1,9 | 2,0 | 0,8 |  |
| 10 | Пашня | 1,3 | 1,7 | 0,6 |  |

По данным условного баланса производства и потребления, для населения Николаевского сельского поселения необходимо завозить более 700 тонн молочных продуктов, более 800 тонн мяса, 600 тыс. шт. яиц (за счет внутрирайонного распределения).

Из поселения можно вывозить (по данным условного баланса):

Зерно – 9063 тонны,

Подсолнечник – 1684 тонны,

Картофель – 1958 тонн,

Овощи – 802 тонны,

Фрукты – 762 тонны.

Обеспеченность пашней на 1 человека здесь меньше требуемого общепринятого показателя – 0,6га (по району – 1,7 га, по области-1,3га),  требуемая принятая норма-0,8га.

Инженерная инфраструктура

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими населенные пункты и производственные зоны Николаевского сельского поселения, в частности.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по водо-, электро- и газоснабжению.

На перспективу необходимо строительство нового полигона твердых бытовых отходов, единого для всех сельских поселений Неклиновского района.

Электроснабжение потребителей Николаевского сельского поселения осуществляется от сетей бывшего ОАО РАОЕС.

Потребители сельского поселения запитываются от электроподстанций 10/0,4 кВ, расположенных по территории с.Николаевка и х.Гаевка, которые в свою очередь запитаны отходящими ЛЭП 10 кВ от электроподстанции 110/35/10 кВ, расположенной в с.Троицкое Неклиновского района.

На территории населенных пунктов имеются сети наружного освещения.

Газифицированы практически все жилые и общественные объекты населённых пунктов, а также ряд промышленных предприятий. Намечается газифицировать жилую застройку во вновь застраиваемых частях населённых пунктов.

Газоснабжение поселения осуществляется от газопроводов высокого давления ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», посредством межпоселковых сетей. ГРС расположена в северо-западной части от села Николаевка. Степень газификации – 100%.

Намечено дальнейшее развитие сети газопроводов среднего давления от ГРП.

На территории Неклиновского района действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь. Охват населения телевизионным, вещанием составляет 100%. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи представляют 5 оператора. Число абонентов операторов СПС постоянно растет.

Ведется модернизация сетей с переходом на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

Планировочное развитие территории поселения

Развитие Николаевского сельского поселения определено  в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального развития центральной части Ростовской агломерации - «Большой Ростов», «Схемой территориального планирования Неклиновского района». В соответствии с данной документацией Николаевское сельское поселение участвует в формировании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом территории Николаевского сельского поселения даны  перспективные направления развития с.Николаевка, х.Гаевка и п.Ореховый, определены площадки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природно-экологического каркаса поселения, совершенствование  инженерно-технической инфраструктуры.

В соответствии с Постановлением Губернатора Ростовской области, территория Николаевского сельского поселения сохраняется в своих существующих границах - 4850 га.

Николаевское сельское поселение граничит с территориями Андреево-Меленьтевского, Троицкого и Самбекского сельскими поселениями Неклиновского районами, а также с городским округом «г.Таганрог». Местоположение территории поселения нашло отражение в формировании его перспективной планировочной структуры, увязанной со структурой всего Неклиновского района, а также г. Таганрога.

Перспективное развитие территории поселения определяет и интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок нового жилого строительства.

Генеральный план сельского поселения выполнен с учетом сложившейся территориальной организации Неклиновского района, его планировочной структуры, функционального зонирования, а также с учетом его географического,  геополитического положения, природных условий, сложившейся инфраструктуры.

На планировочную структуру поселения, формируемую генеральным планом, оказало влияние:

- генеральный план городского округа «г.Таганрог», разработанный ФГУ «Гипрогор» в 2008 году;

- намечаемая реконструкция автодороги, связывающей северную часть автодороги федерального значения М23 «г.Ростов-на-Дону – г.Таганрог - граница с Украиной (г. Мариуполь)» с доведением ее параметров до категории IБ, протяженностью по территории поселения 5,5 км.

- реконструкция автодороги «г.Таганрог – с.Фёдоровка»;

- намечаемая реконструкция автодороги регионального значения «г.Таганрог – с.Покровское»;

- железнодорожная ветка «г.Ростов-на-Дону – г.Таганрог (Марцево) – г.Донецк», которая пересекает территорию поселения с юга на север и обеспечивает связь центра европейской части России с Северным Кавказом и Украиной.

На планировочную структуру системы расселения Николаевского сельского поселения оказывает её центр – с.Николаевка, которое является одновременно центром межселенного обслуживания .

Основной принцип, заложенный «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации) Неклиновский район», выполненной РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург) – это переход к полицентрической планировочной структуре, дающей возможность активного развития центров муниципальных образований, а также – использование всех преимуществ  своего положения в складывающейся планировочной структуре Ростовской агломерации.

Новым вектором активного градостроительного развития поселения будет служить направление «с.Покровское – г.Таганрог», усиленное основными планировочными осями, что определило развитие в т.ч. административного центра поселения – с.Николаевка: в восточном и юго-восточном направлениях - для жилой застройки, в северо-восточном направлении – для развития промышленно-логистической зоны и в северо-западном направлении – для развития рекреационной зоны.

Функциональное зонирование территории

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов); придорожные полосы автотрасс. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с малоэтажной индивидуальной застройкой с приусадебными участками, с застройкой на расчетный срок;

- общественные - включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчётный срок);

- садоводческих товариществ;

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые  парки и скверы, бульвары, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- земель сельскохозяйственного и рыбоводческого назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры - линейных сооружений и отдельных объектов;

- прочих объектов - кладбищ, свалки ТБО, скотомогильника и т.п.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранная зона реки Миус, а также Миусского лимана;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

Планировочное развитие территории населённого пункта

Согласно положениям генерального плана с.Николаевка будет продолжать развиваться как административный, аграрно-промышленный, транспортно - распределительный и торговый центр поселения, и как важная составляющая системы расселения района. Произойдёт усиление его рекреационной функции.

Проектом предлагается усиление деловой  и торговой функции центра поселения, формируется деловая зона с общественным центром, современной инфраструктурой, поскольку и весь Неклиновский район является одной из составляющих Ростовской агломерации, а Николаевское поселение занимает второе место по численности проживающих в районе.

Согласно генеральному плану с. Николаевка получает как территориальное, так и экономическое развитие.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Сложившаяся застройка с.Николаевка подлежит реконструкции с упорядочением жилых кварталов, общественной застройки и участков производственного назначения. Проектным решением сформировано три планировочных района - «Северный», «Центральный» и «Южный». Так как связи между планировочными районами растянуты с севера на юг, планируется обеспечить каждый планировочный район полной системой социально-бытового обслуживания.

Планировочные районы сформированы в сложившихся границах: «Северный» - от р.Миус к югу, до автодороги (пер. Кутузовский) на с.Фёдоровка; «Центральный» - от автодороги на с.Фёдоровка (пер. Кутузовский) до существующей границы с.Николаевка; «Южный» - от существующей границы с.Николаевка к югу, до придорожной полосы автодороги М-23 «г.Ростов-на-Дону – г.Таганрог – г.Мариуполь (до границы с Украиной)».

В состав «Южного» планировочного района включён х.Гаевка, сохраняемый в сложившихся границах, а также статус отдельного населённого пункта.

Развитие селитебной зоны предусмотрено в восточном и южном направлениях, при этом направление определено первоочередным для территориального планирования.

Площадь территории села Николаевка на расчётный срок составит 1471,0 га (с увеличением на 862,0 га). Площадь территории хутора Гаевка сохранится на уровне 80,7 га.

Значительное развитие предполагается нового посёлка Ореховый, планировка которого выполнена ранее. Расположится он восточнее от железной дороги «г.Таганрог – г.Донецк (Украина)», вдоль придорожной полосы автодороги М-23 «г.Ростов-на-Дону – г.Таганрог – г.Мариуполь». Основную часть нового населённого пункта составит селитебная зона. Западнее неё предусмотрена к развитию производственная зона. Площадь нового населённого пункта составит 141,0 га.

Схема села Николаевка и х.Гаевка

Схема п.Ореховый

Основные решения по развитию планировочной структуры

Развитие административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом с.Николаевка учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Принимая во внимание намерение инвесторов к размещению и развитию промышленных и складских предприятий, а также предполагаемый рост населения, проектом определены основные направления территориального развития населенного пункта.

Согласно генеральному плану с.Николаевка получает значительное территориальное развитие.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальным застройщикам, так и организациям девелоперского типа.

Сложившаяся застройка с. Николаевка подлежит реконструкции с упорядочением участков производственного назначения. Проектным решением сформировано три планировочных района – «Северный», «Центральный» и «Южный». Так как населённый пункт достаточно «растянут» территориально, планируется обеспечить каждый планировочный район полной системой социально-бытового обслуживания.

Планировочный район «Северный» сформирован сложившейся застройкой усадебного типа и представляет собой жилое образование, в котором присутствуют системы каждодневного и периодического обслуживания. Планировочный район «Северный» ограничен с севера рекой Миус, а с запада – рыбоводческими прудами, сформированными в пойме р.Миус, с востока – автодорогой «г.Таганрог – с.Покровское», а с юга – пер.Кутузовский с проездом через р.Миус. В этом планировочном районе предусмотрена реконструкция сложившейся структуры, и выделена достаточно крупная площадка нового жилищного строительства в восточной части с новым общественным центром, а также сохраняется с реконструкцией сложившийся административный центр.

В сложившейся жилой среде предложено упорядочение уличной структуры.  Сохраняется с реконструкцией пешеходная площадь в административном центре села. Планируется реконструкция переезда через р.Миус по пер.Кутузовскому, с устройством санитарно-защитной зоны вдоль проезда. Генеральным планом предусматривается устройство восточного въезда в с.Николаевка. Это реконструируемый существующий съезд с автодороги «г.Таганрог – с.Покровское», который выведен напрямую на переезд через р.Миус. Новый въезд обустраивается зданиями общественно-делового назначения, формирующими новый общественный центр села.

Рекреационная зона с лоджингом и со спортивными площадками   намечена к развитию в северо-западной части населённого пункта, в прибрежной «зелёной» зоне вдоль реки Миус, а также вдоль северной границы населённого пункта. В этом же планировочном районе планируется устройство спортивного ядра в центральной части поселения.

Планировочный район «Центральный» расположен южнее пер.Кутузовский и ограничен с запада – рыбоводческими прудами, с востока – существующей лесополосой (включая перспективный участок развития селитебной зоны), а с юга – х.Гаевка и садоводческими товариществами. В этом планировочном районе предусмотрено размещение участка нового жилищного строительства, со школой и детскими садами, а также формирование участка общественного обслуживания южнее пер.Кутузовского.

Новые жилые массивы усадебной застройки будут формироваться поэтапно. Внутри жилой застройки выделены участки строительства объектов культурно-бытового обслуживания 1-ой ступени – детского сада, средней школы, магазина и т.п., а также организуются озеленённые внутриквартальные курдоньеры с размещением в них спортивных и детских площадок.

Весь массив участков садоводческих товариществ в юго-восточной части планируемого района включён в черту населённого пункта и проектными решениями увязывается структурно к сложившейся и реконструируемой улично-дорожной сети района. В восточной части района, в балке, формируется лесопарковая зона.

Вся пойменная часть планировочного района предусмотрена к инженерному обустройству с сохранением своих функций – наличием «зелёного» прибрежного коридора вдоль р. Миус с укреплением береговой полосы реки.

Планировочный район «Южный» включает в себя хутор Гаевку, по сути «слившейся» с с.Николаевка, а также территорию, расположенную южнее садоводческих товариществ, вплоть до придорожной полосы автодороги М-23 «г.Ростов-на-Дону – г.Таганрог – г.Мариуполь (до границы с Украиной)». Хутор Гаевка сохранит свою самостоятельность как населённый пункт, а вся новая территория предлагается к развитию как первоочередные участки селитебной зоны. Существующий съезд с автодороги обустраивается объектами общественного назначения (торговый центр, рынок и др.). Таким образом, и южный въезд в населённый пункт приобретает представительский вид. Участки жилой застройки предлагаются к комплексному освоению. Внутри кварталов усадебной жилой застройки формируются уютные озеленённые курдоньеры с благоустроенными площадками для игр и отдыха.

Развитие производства с размещением новых предприятий предлагается на сложившихся территориях, с их реконструкцией, а также на свободных новых участках. На территории с. Николаевка сформированы две производственно-коммунальные зоны: Центральная и Восточная.

Центральная производственно-коммунальная зона формируется в планировочном районе «Северный». Общая площадь  составляет 20,3 га, в т.ч. проектируемой – 3 га, на территории которой предполагается строительство новой общеобразовательной школы

Восточная коммунально-производственная зона, примыкает к автодороге «г.Таганрог – с.Покровское» и располагается вдоль автодороги, по которой в настоящее время осуществляется въезд в село со стороны с.Покровское. В состав этой производственной зоны вошли существующая ПТФ, участок проектируемых предприятий по переработке с/х продукции и инвестиционные площадки для транспортно-логистических предприятий и т.п. Общая площадь производственных территорий составляет 75,0 га. Планируется реконструкция с увеличением мощности существующего предприятия, а так же размещение сельскохозяйственного рынка с открытой автостоянкой.

Часть производственных предприятий сохраняется на своих участках в селитебной зоне с организацией санитарно-защитных зон, а также при условии оптимизации технологических процессов.

На расчётный срок предполагается увеличение территории с.Николаевка  до 1537,0 га (существующее положение – 609,0 га), в т.ч. намечено увеличение площади жилой и общественной застройки на 278,0 га. Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  9000 чел.

Развитие населённого пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем с.Николаевка приобретет современный благоустроенный вид.

Функциональное зонирование территории

На сложившихся застроенных территориях населенного пункта и на площадках перспективного развития, решениями генерального плана выполнено градостроительное функциональное зонирование.

Зонирование территории населенного пункта является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Установлены рамочные условия использования территории с.Николаевка, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки и ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана населенного пункта зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику села, сложившиеся особенности использования его земель, инвестиционные предложения и характер собственности отдельных участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные и прибрежные зоны реки Миус. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в проектируемых границах с.Николаевка:

- жилые – с застройкой малоэтажной индивидуальной с приусадебными участками;

- общественные – включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчетный срок);

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые скверы, бульвары, лесопарковое озеленение зоны отдыха;

- зеленых насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок, озеленение водоохраной зоны реки Миус.

- инженерной и транспортной инфраструктуры – линейных сооружений и отдельных объектов;

- прочих объектов – кладбища и т. д.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранная зоны реки Миус установленная с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, установленные в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления  хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

Реконструкция и развитие жилых зон

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 9000 человек.

Предложено сформировать 3 планировочных района, в состав которых войдут новые кварталы усадебной застройки, общей площадью 230,0 га. Площадь приусадебного участка предусматривается до 0,1 га. В новых кварталах предполагается постоянное проживание. Вся перспективная жилая застройка предусматривается комплексной. Градостроительная емкость нового строительства  составит около 1 600 участков с домами с ориентировочной общей площадью 192 000 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающейся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройкой,  достройкой и т. п. существующего.

Развитие общественных зон

Одной из целей генерального плана является организация на территории сельского поселения, в его населенных пунктах четко дифференцированного многоступенчатого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к административному центру – с.Покровское, а также к городским округам «город Таганрог» и «город Ростов-на-Дону».

Проектным решением в селе Николаевка выделяется три планировочных района «Северный», «Центральный» и «Южный», которые включают в себя поселковые центры с первой и второй ступенями обслуживания.

Проектными предложениями предусмотрена реконструкция сложившегося общественного центра по ул. Советская и в планировочном районе «Центральный» (по ул. Ленина) с донасыщениями его объектами общественного назначения.

Предполагается реконструкция следующих зданий в общественном центре: администрации поселения, больничного здания, торговых зданий, клуба с библиотекой, средней общеобразовательной школы, а также территории стадиона. В планировочных районах «Северный» и «Южный» будут сформированы: общественно-деловые центры, где предполагается разместить следующие здания и сооружения: гостиницу, офисный комплекс, рынок, торговые комплексы, автостоянки, объекты дорожного сервиса, выставочную площадку для с/х техники, развлекательный комплекс, кафе, спортивный комплекс и т.д. Таким образом, поселковые центры сформированы как комплексы второй (периодической) и третьей (эпизодической) ступени обслуживания. Кроме того сформирована система общественных подцентров первой (повседневной) ступени обслуживания, где размещены школы, детские сады и небольшие магазины с товарами первой необходимости.

Поскольку все территории жилой застройки предполагаются комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительством жилых зданий.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

Расчетное количество – 9000 чел.

| № п/п | Объект | Единица измерения | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 288 | - | 4 детских сада на 75 мест каждый |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 1080 | 294 - закрывается | 2 общеобразовательные школы на 600 уч. мест каждая |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | • | амбулатория 100 пос. в смену - сохраняется с реконструкцией | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала | 75 | 675 | - | спортивный комплекс на 900 м2 пл. пола спортзалов |
|  |  | га (для плоскостных сооружений) | 0,75 | 6,75 | - | стадион, ипподром и спортплощадки общ. S=28,5 га |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 675 | 120 - сохраняется с реконструкцией | 560 – в торгово - развлекательных центрах |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 40 | 10 - сохраняется | реконструкция до 40,0 |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 2700 | 880 - сохраняется | 5000 – в 2-х торговых центрах и отдельных объектах |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 270 | - | 100 – на территории 2-х рынков |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 360 | 80 - сохраняется | 280 – в торговых центрах и отд. объектах |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 36 | - | 40 – в торговых центрах и отд. объектах |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 3,6 | - | на 4 выезда в промзоне «Центр» |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 36 | - | 36 - в промзоне «Центр» |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 54 | - | 60 – в новом общественном центре |
| 14. | Жилищно- эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 0,45 | - | в коммунальной зоне |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 5 | - | 5 – в общественном центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 2 | 1 - сохраняется | 1 – в новом общественном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1 - встроенные в административное здание |

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с.Николаевка. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в с.Покровское, а также в г.Таганроге и областном центре – г.Ростове-на-Дону.

Организация производственных зон

Генеральным планом сельского поселения для организации производственных зон с.Николаевка отведена значительная территория. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств.

Проектными решениями генерального плана с.Николаевка даны следующие основные направления реорганизации сложившихся производственных зон населенного пункта, а также формирования перспективных промышленных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий с учетом нормативных санитарно-защитных зон – МТФ, ПТФ, рыбцеха, мастерских, предприятия по переработке с/х продукции и т.д.

- комплексное благоустройство территорий промзон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон – это касается всех вышеперечисленных предприятий.

- выявление территорий для формирования промышленно - инвестиционных зон для развития малого бизнеса с хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Планировочное развитие с.Николаевка в значительной степени определено  формированием новых производственных структур, включаемых в его границы. Это зона, формируемая в центре, на базе сложившихся территорий и зона, развиваемая в восточном направлении, причем в эти  промышленные зоны «вольются» участки действующих предприятий. Планировочная структура промышленных зон уточнится после появления инвестиционных компаний на следующем этапе проектирования. В основу их формирования положен принцип максимальной универсализации с тем, чтобы на этих территориях можно было разместить промышленные предприятия различных классов по санитарной классификации, различной площади и конфигурации их земельных участков и обеспечить по оптимальным схемам транспортное и инженерное обслуживание.

На участках, более приближенных к селитебным зонам, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно). В глубине промышленных зон предусмотрено размещение предприятий III и, возможно, II класса санитарной опасности (с санитарно-защитными землями 300 и 500 м соответственно).

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей осуществляется от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных  технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. Производство тепловой энергии, в основном базируется на децентрализованных источниках

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе «Газоснабжение».

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей осуществляется по отводам от магистральных газопроводов ООО «Газпром межрегион газ Ростов -на-Дону».

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения села Николаевка, х. Гаевка, п. Ореховый и отдельных промзон Николаевского сельского поселения, с ее реконструкцией и развитием.

Газоснабжение с. Николаевка и х. Гаевка предусматривается по раздельной схеме – газоснабжение селитебных зон и газоснабжение производственных зон.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме, от подводящего газопровода высокого давления и, далее, через ГРС, расположенного в северо-восточной части поселения, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРП и ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления через ГРС с раздельными выходами газопроводов среднего давления для селитебных зон с. Николаевка и х. Гаевка, и для промышленно-производственных зон для микрорайонных ГРП и ГРПШ.

ГРС устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельной ветки от ГРС с подключением на неё котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Газоснабжение нового населённого пункта – п. Ореховый предусмотрено через проектируемую ГРС в южной части поселения. Система газоснабжения селитебной и производственной зон предлагается аналогичной вышеуказанной.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица  31

| № п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/ч | 9 310,0 | 10 440,0 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 2 330,0 | 2 600,0 |
|  | ИТОГО: | куб.м/ч | 11 640,0 | 13 040,0 |

Годовой расход газа составит 30 млн. куб.м. на расчётный срок и 26,5 млн. куб. м. на 1 очередь развития.

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Николаевского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Неклиновского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики».

Электроснабжение потребителей Неклиновского района осуществляется от сетей ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго».

Севернее территории Николаевского поселения расположена электроподстанция 110/35/10 кВ ПС «Покровская», планируемая к реконструкции, от которой запитываются подстанции 10/0,4 кВ на территории Николаевского сельского поселения. Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.

На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ.

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки

Таблица  № 35

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебные территории | кВт | 20 865 | 23 400 |
| 2. | Сельхозпредприятия (до 10% от п. 1) | кВт | 2 000 | 2 300 |
| 3. | Промышленные предприятия (до 20% от п. 1) | кВт | 4 000 | 4 700 |
| 4. | Потери в сетях (до 5% от п.п. 1, 2, 3) | кВт | 1 335 | 1 500 |
|  | ИТОГО: | кВт | 28 200 | 31 900 |

Потребление электроэнергии

Таблица  № 36

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 10,165 | 16,200 |
| 2. | Потребность на производственные нужды с/х производств | - “ - | 1,020 | 1,620 |
| 3. | Потребность на нужды промышленных предприятий | - “ - | 2,000 | 3,000 |
|  | ВСЕГО: | - “ - | 13,685 | 20,820 |

Связь.

В настоящее время населению Николаевского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящегося  района села должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации. Норма телефонной плотности принята в соответствии с рекомендациями института «Гипросвязь».

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70%. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB. В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения района телевизионным вещанием.

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Таким образом, схемы сетей связи должны уточняться после получения наиболее благоприятных тех. условий.

Инженерная подготовка территории

На территории с.Николаевка имеют место неблагоприятные физико - геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов II типа. Так же имеет место высокое стояние грунтовых вод в пойменной части села, а также, в ряде случаев – наличие не спланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защиты. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- укрепление склонов балок высадкой деревьев и кустарников;

- берегоукрепительные мероприятия, расчистка русел ручьев и укрепление дна тальвегов балок;

- устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в промзоне, с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин» с последующим выпуском в пониженные места, за пределы населенного пункта;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т.п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Река Миус подвержена ежегодному весеннему паводку, борьба с этим явлением предполагает следующие мероприятия:

- посадка лесозащитных полос;

- распашка земель поперек склонов;

- сохранение в пределах прибрежных водоохранных полос древесной и кустарниковой растительности.

Данные мероприятия будут способствовать  переводу скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный сток. На дальнейших этапах проектирование возможны предложения по строительству прудов, запаней, копаней и др. емкостей в балках для перехвата талых и дождевых вод.

Р. Миус на всём протяжении – «грязная», 4 класса. В связи с чем, генпланом предусмотрено обустройство приречной территории таким образом, чтобы уменьшить:

- негативное влияние поселения на акваторию;

- негативное влияние реки на поселение (весенний паводок).

Однако необходимо увеличить положительное, санирующее действие реки на микроклимат поселения.

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» водоохранная зона по реке Миус установлена – 200 м.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть региона.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны;

- проведение лесопосадок и залужение пашни;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования;

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Генеральным планом предполагается устройство 200 метровой водоохраной зоны, в состав которой войдет: береговая полоса 5-20 метров и прибрежная защитная полоса 40 метров. Береговая полоса обустраивается проездом, необходимым для обслуживания водоема. Прибрежная защитная полоса засаживается растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сама водоохранная зона озеленяется и благоустраивается под парково - рекреационную зону. Николаевское сельское поселение выходит застройкой к реке Миус, т.е. весь поверхностный сток с селитебных и производственных территорий аккумулируется в балочной сети и попадает в реку, что ведет к заилению и деградации акватории. Проектом предусмотрено устройство ливневых коллекторов по тальвегам балок, с устройством локальных очистных сооружений вода с которых попадает в реку Миус. На стыке водоохраной зоны и селитебной зоны прокладывается улица, по которой устраивается коллектор хозяйственно-бытовой канализации. Предполагается канализование основных предприятий поселка и новой застройки, что  уменьшит негативное воздействие поселения на реку. Организация поверхностного стока уменьшит размыв берегов, соответственно уменьшит степень заиления реки. Вдоль реки предполагается частичное регулирование берегов в местах, где застройка выходит к акватории. Так же предполагается проведение дноуглубительных работ с целью очистки русла от ила.